行业标准修订意见反馈表

标准项目名称：“抗干扰型交流稳压器技术条件和测量方法”行业标准

承办人：徐海波   共1页   第1页

修订意见单位：广东易事特电源股份有限公司 电话：0769-22897777转8005

2012年2月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8公差带（允差带）tolerance band | 本标准规定所测（侧，原文字写错了）得的输出电压值均在公差带内 | 广东易事特电源股份有限公司 | 采纳，已修改 |
| 2 | 3.14. 负载功率因数 | 1、负载功率因数( 输出功率因数（避免概念模糊） 2、一种电源在指定负载功率因数下所能提供的最大有功功率的系数。 一种电源(交流电源 | 广东易事特电源股份有限公司 | 1、不采纳，因“输出功率”一词 是一个被误解和误称且无法测量的指标。2、采纳 |
| 3 | 3.15. 带载能力 | 不同类型电源在不同负载功率因数下所能提供的安全功率。 不同类型电源( 交流电源 | 广东易事特电源股份有限公司 | 采纳，已修改 |
| 4 | 4.4.1.2 尺寸标注 | 尺寸应按如下次序标出：l×b×h ( L×W×H（与国际接轨） | 广东易事特电源股份有限公司 | 采纳，已修改 |
| 5 | 4.4.2 质量 | 质量 ( 重量 | 广东易事特电源股份有限公司 | 采纳，已修改 |
| 6 | 表1 额定数据表 | 1、( 产品额定数据表 2、输出电流：额定范围的最大值 该项描述不清晰 3、负载功率因素 ( 输出功率因数 4、负载阻抗的不平衡 （概念需要澄清） | 广东易事特电源股份有限公司 | 1、2、4采纳，已修改.3、不采纳 |
| 7 | 4.8 性能特性要求 | 输出能力要求 （该项内容是否应描述为波峰系数？） | 广东易事特电源股份有限公司 | 不采纳。这里的带载能力和波峰系数不是一个概念 |
| 8 | 7.2 测试仪器 | 所有的测试仪器应具有足够的分辨力、准确度和稳定性，其误差极限应小于被测效应的10%。（该段内容不要） | 广东易事特电源股份有限公司 | 不采纳。为了保证测量质量，对测量仪器的精度应有一定的要求。 |
| 9 | 8.1.2 测试方法 | 没述及三相电源测试 | 广东易事特电源股份有限公司 | 采纳，已修改 |
| 10 | 9.1 输入电压阶跃时输出电压最大过冲幅值 | 没述及三相电源测试 | 广东易事特电源股份有限公司 | 不采纳。一般三相电源的三相性能是一致的，测一相即可。如有需要也可测三相。连接方式见图7.。这里不作硬性规定。 |